## Slide 1: Prognozowanie Ruchu Wykład III Pomiary i badania
dr inż. Rafał Kucharski
Zakład Systemów Komunikacyjnych www.zsk.pk.edu.pl
Politechnika Krakowska
semestr letni, 2016

## Slide 2: Pomiary i badania

## Slide 3: Pomiary i badania w transporcie
  Logika:
  Koncepcja modelu
  Pomiary i badania
  Model zbudowany na podstawie wyników badań – w zgodzie z nimi
  Kalibracja modelu do zgodności z wynikami pomiarów
  Prognoza w modelu (zmiana parametrów)

## Slide 4: Pomiar a badanie
Mierzymy:
prędkość
potok (pasażerów, pojazdów, ładunków)
masę
czas przejazdu
kategorie pojazdu
sprzedaż (np. biletów)
…

## Slide 5: Pomiar a badanie
Badamy:
zachowania
preferencje
gotowość do zmiany
częstość podróży
godziny rozpoczynania podróży
powody podjętych decyzji
deklaracje
…

## Slide 6: Wymagania pomiarów/badań

## Slide 7: I Pomiary klasyczne
GPR, ŚRD (AADT), potok, tranzyt, czas przejazdu

## Slide 8: Techniki pomiarów
Pomiary ręczne – natężenie ruchu, relacje skrętne, struktura rodzajowa
Bezpośredni pomiar prędkości, strat czasu i zatrzymań pojazdów
Automatyczne pomiary
Pomiary z innych źródeł (GPS, GSM, Bluetooth,...)

## Slide 9: Proste pomiary
Natężenie ruchu – wielkość, struktura i wahania
Prędkość (chwilowa, jazdy, podróży)
Parkowanie
Oddziaływanie na środowisko (hałas, emisja)

## Slide 10: Błąd pomiarów
Pomiary ręczne
  Liczba pojazdów: 6%
  Klasyfikacja: 9%
Pomiary automatyczne
  Nawet 0,05%
  Nawet 90%

## Slide 11: Natężenie ruchu
Liczba osób, pojazdów lub innych jednostek przemieszczająca się przez przyjęty przekrój trasy komunikacyjnej w jednostce czasu
Jednostka czasu – 15min, godzina, doba, rok
Wyrażamy w:
  Pojazdach rzeczywistych
  Pojazdach umownych

## Slide 12: Współczynniki przeliczeniowe
1,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0

## Slide 13: Pomiar ręczny
Arkusz pomiarowy
Zgoda zarządcy drogi
Bezpieczeństwo
Struktura pomiarów:
  Pomiar 24 godzinny
  Pomiar 12 godzinny
  Pomiar 8 godzinny
  Pomiar 3 godzinny
Godzina szczytu

## Slide 14: Pomiar automatyczny pętla indukcyjna
Bugdol, et al., Logistyka 3/2014

## Slide 15: Pętla indukcyjna Kategoria pojazdu
Źródło: Marek Stencel, Przegląd ITS, 2012
Na podstawie kształtu widma magnetycznego można zgadywać typ pojazdu

## Slide 16: Pomiar pneumatyczny
Źródło: wikipedia
Pojazd przejeżdzając przez rurkę z powietrzem dmucha w licznik

## Slide 17: Wideodetekcja
Źródło: wikipedia
viaTOLL – liczy:
pojazdy płacące (z ViaTOLLem)
inne pojazdy

## Slide 18: Wideodetekcja
Źródło: wikipedia
algorytmy przetwarzania obrazu
wrażliwośc na pogodę

## Slide 19: Wideodetekcja
Źródło: neurosoft

## Slide 20: Wideodetekcja Kategoria pojazdu
Źródło: miovison
Klasyfikacja z wideodetekcji

## Slide 21: Wahania ruchu w przekroju miejskim
APR, ZDM, Warszawa

## Slide 22: Wahania tygodniowe ruchu
APR, ZDM, Warszawa

## Slide 23: II Generalny Pomiar Ruchu

## Slide 24: Miarodajne natężenie ruchu
Miara obciążenia układu komunikacyjnego
Nie projektuje się obiektów infrastruktury komunikacyjnej na najbardziej niekorzystne przypadki
Roczne wahania ruchu – w lecie o 14%więcej w zimie 15% mniej od wartości średniej
SDR – średniodobowe natężenie ruchu

## Slide 25: GPR 2010 - synteza
Trend 2000-2010

## Slide 26: GPR 2010 - synteza
Trend 2000-2010 – porównanie z PKB

## Slide 27: Globalne trendy – globalne założenia
perspektywa zmian w danych wejściowych ogólnych, np. wzrost PKB, wzrost pracy przewozowej, przewozu ładunków, cen paliwa, itp.

## Slide 28: Pomiary ruchu na skrzyżowaniach
Skrzyżowania czytelne
  Skrzyżowania zwykłe, skanalizowane (mała powierzchnia)
  Liczba pomiarowych - w zależności od natężenia ruchu

## Slide 29: Pomiary ruchu na skrzyżowaniach
Skrzyżowania nieczytelne
  Ronda, skrzyżowania z wyspą centralną (duża powierzchnia)
  Dla ronda dużego – praktycznie niemożliwe przy wykorzystaniu pomiarów ręcznych
  Dla ronda o trzech wlotach – 6 pomiarowych

## Slide 30: Wyniki pomiarów - skrzyżowanie

## Slide 31: Pomiar prędkości
Ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych
Poziom swobody ruchu, straty czasu
Parametryzacja i kalibracja modeli symulacyjnych

## Slide 32: Pomiary prędkości
Pomiar czasu przejazdu
  Pomiar ręczny:
    Odcinek testowy (długość zależy od spodziewanej prędkości)
    Formularz pomiarowy (przedziały klasowe)
    Dokładność pomiarów ±0,2 s
  Pomiar automatyczny
    Detektory przejazdu
    Mierniki radarowe

## Slide 33: Automatyczny pomiar prędkości – detektory przejazdu
Indukcyjne (pętlowe) - cewki instalowane w nawierzchni jezdni.
Pomiar prędkości pojazdów wymaga instalacji dwóch detektorów pętlowych.

## Slide 34: Pomiary prędkości

## Slide 35: Pomiary prędkości
APR ZDM mierzy potok i prędkość (w interwałach co 10 km/h)
APR ZDM – Al. Krakowska, Warszawa, 2014

## Slide 36: Sondowanie pojazdów
Źródła danych:

## Slide 37: Sondowanie pojazdów
Zasięg i wielkość próby:

## Slide 38: Sondowanie pojazdów
Mapy (dla wszystkich)
Dane edytowalne (za opłatą)
Źródło: Google Maps Źródło: PTV, TomTom Data service

## Slide 39: Sondowanie pojazdów
Źródło: Google Maps Źródło: Targeo
Ciekawostka: Porównanie Google Maps i Targeo – 26 luty, godzina 16 - Kraków

## Slide 40: Sondowanie pojazdów
Zastosowanie:
Wpływ meczu
Przejazd przez tunel
Wąskie gardła
Źródło: PTV, TomTom Data service

## Slide 41: Sondowanie pojazdów
Metadane:
Rozmieszczenie ludności w ciągu doby i ruchliwość

## Slide 42: Sondowanie pojazdów
Metadane:

## Slide 43: Dane z ITS
Systemy detekcji

## Slide 44: Automatyczny Pomiar Ruchu ZDM Warszawa

## Slide 45: Badania ruchu tranzytowego w miastach

## Slide 46: Odczytywanie tablic rejestracyjnych
ang. Plate Number Recognition

## Slide 47: Odczytywanie tablic rejestracyjnych
ang. Plate Number Recognition

## Slide 48: Odczytywanie tablic rejestracyjnych
Problem – prywatność – teoretycznie nie mamy prawa tego zapisywać.
Rozwiązanie:
szyfrowanie jednokierunkowe – funkcja skrótu (z kluczem) – np. algorytm MD-5
MD5("Ala ma kota") = 91162629d258a876ee994e9233b2ad87
91162629d258a876ee994e9233b2ad87 = MD5(?)

## Slide 49: Pomiary w komunikacji zbiorowej

## Slide 50: Cel pomiarów
Napełnienie pojazdów k.z.
Potoki w sieci na poszczególnych liniach
Rejestracja trajektorii ruchu
Warunki ruchu i podróży (prędkość komunikacyjna, straty czasu, przesiadkowość, czas podróży)

## Slide 51: Cel pomiarów
Projektowanie linii, przystanków, węzłów przesiadkowych i rozkładów jazdy
Określenie liczby i wielkości potrzebnego taboru
Ocena jakości funkcjonowania
Sprawdzenie wykonania zadań przewozowych
Rozliczenie przewoźników i pomiędzy przewoźnikami
Ocena efektywności linii
Projektowanie sygnalizacji świetlenej

## Slide 52: Cel pomiarów
Ocena zmian organizacji ruchu (priorytety dla k.z.)
Ocena wpływu na środowisko
Stopień wykorzystania biletów i ich rodzaje
Badania preferencji pasażerów
Modele algorytmy systemów sterowania ruchem
Komputerowa symulacja procesów ruchu i usług

## Slide 53: Sposoby rejestracji napełnień pojazdów k.z.
  Liczenie wsiadających i wysiadających na wszystkich przystankach linii
  Ocena wzrokowa stopnia napełnienia
  Czujnik tensometryczny (w elementach zawieszenia pojazdu)

## Slide 54: Sposoby rejestracji napełnień pojazdów k.z.
  Czujniki w drzwiach (fotokomórka, laser itp..)
  Czujnik wbudowany w stopniach schodów
  Kamera video – interpretacja wzrokowa lub automatyczna (komputerowe rozpoznanie obrazów)
  Bezstykowa karta elektroniczna (wraz z pobieraniem opłat)

## Slide 55: Sposoby rejestracji trajektorii ruchu
Momenty zajścia zdarzeń (zatrzymanie, ruszenie, przejazd przez określony punkt)
Pomiar ciągły i punktowy
Pomiar bezpośredni lub pośredni
Rejestracja wewnątrz lub na zewnątrz

## Slide 56: Błąd obserwacji
0-35 pasażerów: 23,7%
36-70 pasażerów: 18,3%
> 70 pasażerów: 16,8%

## Slide 57: Techniki rejestracji trajektorii ruchu
Obserwator z zegarkiem
Dyktafon
Detektor elektromagnetyczny
Video – detektor
Rejestrator przyciskowy
Tachometr
Drogomierz (licznik odległości)
GPS

## Slide 58: Techniki rejestracji trajektorii ruchu

## Slide 59: W wyniku przetworzenia:
Czasy przejazdu odcinków linii
Czasy postoju na przystankach
Czasy zatrzymań
Prędkość komunikacyjna i eksploatacyjna
Odchyłki od rozkładu jazdy, odstępy międzypojazdowe

## Slide 60: Do zobaczenia za tydzień
Wykład 4:
Budowa modelu ruchu.
dr inż. Rafał Kucharski rkucharski@pk.edu.pl